# Caldus  ROHR-REGISTERSTANDSPEICHER

Stahlblechinnenkessel emailliert nach Din 4753 mit Stabanode.

## Hochwertige Wärmeisolierung aus FCKW-freiem PU-Schaum

mit Sky-Außenhülle in 7 Farbvarianten

Flansch Ø 180 mm zur Kombination mit einer Elektroeinbauheizung bzw. einem Einbaurippenrohrwärmetauscher, 2 großflächige Hochleistungsrohrregister direkt in den Kessel eingeschweißt und emailliert für Alternativ Energie- un Heizkesselbetrieb.

Einschraubheizkörpermuffe 6/4“ mit montiertem Stopfen

Lieferung inkl. Anbauthermometer ATH

Blindflansch-Set mit Isolierhaube (montiert)

2 Fühlerkanäle zur Registersteuerung montiert

Anbaumöglichkeit von 2 ATR

Nenninhalt:					500 l

Betriebsdruck Kessel:			max. 6 bar

Betriebsdruck Rohrregister:		max. 10 bar

Wasseranschlüsse:				1"

Heizungsanschlüsse:			1"

Zirkulationsanschluß:			1“

Abmessungen inkl. Isol. (H x B/D):	1838 x Ø 750 mm

Flanschdurchmesser/Einbautiefe:	180/580 mm

Einbautiefe SH-Muffe:			6/4“ / 670

Gewicht:					152 kg

Heizfläche:					1,8 m² + 0,8 m²

Bereitschaftsenergieverbrauch

nach ÖVE GW 6: kleiner gleich:		2,8 kWh / 24 h

Fabrikat:		Caldus

Type:			HT 500 ERM

oder gleichwertig

Fabrikat:		......................

Type:			.......................

Art.Nr.: A 247 55

Stand 31.10.2007